泉 州 市 第 三 医 院

竞争性谈判文件

项目名称：医疗设备竞争性谈判采购

采 购 人：泉州市第三医院

采购时间：2020年6月

目      录

第一部分  谈判邀请

第二部分  招标项目说明及要求

第三部分  谈判供应商须知

第四部分  合同格式

第五部分  谈判响应文件格式

# 第一部分 谈判邀请

# 泉州市第三医院拟对所需医疗设备进行竞争性谈判采购，欢迎具备资质的合格供应商前来参加。

# 一、采购项目名称：医疗设备竞争性谈判采购

# 二、采购预算及项目内容：

| 设备名称 | 单位 | 数量 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻醉机 | 台 | 1 | 80000 |

备注：1.详细技术规格及要求请参阅谈判文件第二部分谈判内容及要求。

# 三、招标方式：竞争性谈判（报名二家及以上为竞争性谈判；报名只有一家，转为单一来源谈判）。

# 四、投标人的资格要求：

# 1.具有相关设备的生产资质或经营许可资质，不属于医疗器械的请提供相关证明材料；

# 2.投标供应商须为设备的生产厂家或已取得相关授权资质的供应商；

# 3.投标供应商不得被列入财政部政府采购严重违法失信行为记录名单；

# 4.属于医疗器械的产品应具有中华人民共和国医疗器械注册证及其附表或新版医疗器械注册证；

# 5.本项目不接受联合体参与；

# 6.投标委托代理人须是机构的正式员工，在规定时间内提交报名材料。

# 五、本项目的预算审核价为 ￥80000.00元（人民币捌万元整） ，超过最高限价的投标为无效投标；

# 六、符合资格的供应商应当在公示之日起每天（节假日除外）8:30至12:00，13:30至17:00(北京时间)报名。报名截止时间：2020年6月12日下午15：00时。报名地点：泉州市第三医院3号楼13层药械科。未报名的供应商，其投标（谈判）文件将被拒绝。

# 报名时，请提供以下证明文件（均加盖投标供应商公章）：

# 1、法定代表人参加时提供身份证复印件；非法定代表人参加时必须提供由法定代表人对授权代表人的授权书（原件）及授权代表人的身份证复印件；

# 2、营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件，或统一社会信用代码营业执照副本复印件；

# 3、所投产品属于医疗器械的须提供投标供应商《医疗器械生产许可证》复印件或《医疗器械经营企业许可证》复印件或《医疗器械经营备案凭证》复印件。

# 七、谈判响应文件递交截止时间（北京时间）：2020年6月12日下午15时，现场提交。逾期送达或不符合谈判文件规定的谈判响应文件恕不接受。

# 八、谈判响应文件递交地点及开标地点：泉州市第三医院3号楼13层会议室（福建省泉州台商投资区洛阳镇康泰路3号）

# 九、开标时间：2020年6月12日下午15时（北京时间）。

# 十、联系人：刘科长   联系电话：0595-27551137

# 十一、监督电话：0595-27551172

# 泉州市第三医院

2020年6月8日

第二部分　招标项目说明及要求

## 第一节 谈判内容及要求

一、技术参数及要求：

# 1.麻醉机部分：

# 1.1气源：O2；工作压力（0.28-0.6）Mpa。

# 1.2 安全装置：O2低压报警。

# 1.3流量计：O2两管流量计。流量范围：O2:(0.05-1.0)L/min  (1.0-10)L/min

# 1.4回路系统：集成化呼吸回路，快装式CO2吸收罐。

# 1.5 APL阀：安全可靠的压力释放阀。

# 1.6快速供氧：(25-75)L/min

# 1.7蒸发器：高精度蒸发器，输出浓度准确、稳定。具有流量、温度、压力补偿功能。标准配置为单罐（七氟醚）。

# 2.麻醉呼吸机部分:

# 2.1呼吸模式：机控呼吸、手控呼吸。容量控制呼吸、压力控制呼吸。

# 2.2潮气量：(20-1500)ml；通气量：(1-20)L/min；频率：（4-99）次/min；吸呼比：4：1-1:8

# 2.3监测参数：通气量监测（1-20）L/min；潮气量监测(20-1500）ml；压力监测（高压、低压、限止压）

# 3报警部分：

# 潮气量上、下限报警；通气量上、下限报警；气道压力上、下限报警；断电报警；缺氧报警。

备注: 以上设备技术参数及性能为基本技术参数，为采购人最低需求。谈判供应商必须全部满足，谈判时对这些条款若有负偏离响应，按无效谈判处理。

谈判供应商可提供更优的产品参与谈判。谈判产品还须符合国家标准及国家相关强制性要求。

## 第二节 商务要求

一、技术服务要求

1.谈判供应商必须能提供该采购项目的设备、相关配件、材料及工具。

2.谈判供应商拟提供的设备、相关配件、材料及工具须为全新未使用的合格产品。设备、相关配件、材料、工具及其辅助装置的铭牌、使用指示、警告指示应以中文或英文及易懂的通用符号来表示，应能够准确无误地表示设备、相关配件、材料、工具的型号、规格、制造商等内容。

3.谈判供应商应在谈判响应文件中详细说明所投货物的技术水平、性能特点。中标供应商在验收合格后必须提供给采购人完整的中文技术资料，包括技术说明书、产品技术标准(含验收标准)、安装调试使用保养维修手册、产品原产地出厂合格证及出厂货物明细表等。

4.中标供应商负责送货上门、安装调试及使用培训等，所有设备的安装及运行均要符合国家有关的规定和标准。

5.谈判供应商应在投标文件中提供备品备件价格，并能长期提供优良的技术支持及零配件优惠供应。

6.投标货物为医疗器械的，其规格型号应与所提供的医疗器械注册证上的型号一致，否则视为无效投标。

7.质量要求及售后服务

1）本次采购货物产品，谈判供应商不得以次充好；产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购人的要求做好售后服务工作。

谈判供应商提供的货物制造标准、安装标准及技术规范等，必须符合最新国家标准的要求。各项技术标准应当符合国家强制性标准。

2）保修期及售后服务

a.成交供应商应对所供的货物设保修期一年，设备终身维护，免费提供系统升级软件，终身有效。保修时间从验收之日起开始计算。

b.接到报修通知后，在12小时内响应，24小时内上门解决问题。

c.设备维修过程中，若故障一时无法修复，一周内提供备用机供临床使用。

d.工程师定期上门进行售后服务回访，对设备进行日常保养及维护。

在免费质量保修期内发生的更换配件及维修费用均由成交供应商负责。在免费质量保修期结束后，成交供应商须对设备进行维护和保养，维修只收取零件配件费用。

谈判供应商应响应本次采购售后服务要求并在谈判响应文件中提供详细具体的售后服务条件及保证。也可视自身能力在谈判响应文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

谈判供应商应免费提供使用和技术培训直至用户操作人员熟练使用、用户技术人员能独立维护，培训内容、天数、地点由用户来指定。

二、谈判报价：

1、谈判报价是指谈判供应商根据本部分要求需要提供的货物和服务总价格，包括货物价格、运输费、安装、调试、人员培训、售后服务、保险费、税费以及本谈判文件中约定的所有费用。

2、谈判供应商对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受有任何选择的报价。

3、谈判供应商应承诺当所购置设备种类、数量发生变化时，保证所提供的技术服务等方面的各种优惠条件不变；硬件设备谈判供应商应承诺该项目以后升级扩容时，将享受优惠条件；

4、谈判供应商按上述条款要求填写报价是因为供招标人评标方便的缘故，但不限制用户以其它方式签订合同的权力。

5、各谈判供应商报价时应综合考虑日后属政策性调整、各种材料市场价格的浮动等因素造成的货物价格变动，上述价格变动不予调整。

# 第三节   技术商务应答内容

根据设备技术与规格的需要，要求谈判供应商按照投标设备的规格型号，对照下列技术、商务应答条款以及对商务要求中的内容应答，并保证应答内容真实、可信。如果出现应答内容与事实不符情况，招标人将拒绝谈判供应商的商务请求。

一、设备技术应答

1.对照采购项目技术要求的内容，详细提供货物的配置、功能、技术参数及性能指标。

2.提供技术要求偏离表。

二、商务应答

1.服务、质量保证条款。

2.设备的售后服务承诺书。

3.技术培训服务承诺。

4.提供商务条款偏离表。

- 谈判供应商须知

一、谈判响应文件的组成

谈判响应文件应包含以下内容（正本壹份和副本贰份，加盖公章装订成册并密封）：

1.谈判承诺书

2.谈判报价表

3.技术和商务偏离表；

4.供应商资格证明文件（营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件或统一社会信用代码营业执照副本复印件、医疗器械经营/生产许可证或第二类医疗器械经营备案凭证复印件）；

5.供应商相应的法定代表人身份证正反两面复印件；

6.供应商的授权委托书原件、委托代理人的身份证正反面复印件（委托代理时必须提供）；

7.售后服务方案；

8.产品资料（品牌、型号、彩页资料、技术参数、配置清单等）；

9.属于医疗器械的产品提供相应、完整且有效的《医疗器械产品注册证》复印件（必须包括产品相应的许可事项和登记事项，否则，应附注册登记表或认可表资料，要求清晰反映相关内容）；

10.厂家到投标公司间各级的所有授权书；

11.投标产品生产厂家对应的资质文件（三证一照等）；

12.近三年福建省内用户名单，提供部分中标通知书或合同/发票复印件；

13. 如有配套耗材/配件等，需附详细清单、报价及权威机构检测的产品合格报告等相关资料；

14.投标人认为需加以说明的其它内容。

二、谈判标准与方法：本次谈判采用最低评标价法，即符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

（一）对所有供应商都采用相同的程序和标准。

（二）谈判标准与方法：

1、谈判小组对供应商进行资格性审查和符合性审查。

2、谈判小组对供应商提供的设备资料进行审查，审查内容包括设备的技术参数、售后服务等是否满足要求。

3、谈判小组与实质性响应相应设备技术要求及商务要求的供应商进行谈判。未实质响应要求的按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。

4、本次采购项目不少于两轮谈判，供应商的谈判响应文件中的报价为第一轮谈判，谈判小组与每个供应商必须进行一对一相同轮次的谈判。经过谈判后，各供应商需进行二次报价，报价函需经法人代表或授权代表人签字确认，密封后提交到谈判小组。

5、谈判小组从质量和服务均能满足要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出成交候选人，最后报价最低者为第一成交候选人，第二低的为第二成交候选人，以此类推。最终报价相同的则采取抽签方式确定排名。

6、供应商进行最后报价（第二次报价）不得高于第一次报价，否则报价无效，以第一次报价为有效报价。

三、交货、安装期限、交货地点

# 1.交货安装期限：双方签订合同后30日内全部安装调试完毕、验收合格、交付使用。

# 2.交货地点：设备安装现场。

# 四、付款方式

在合同签定生效后，中标供应商将货物送达采购人指定地点，安装调试完毕并验收合格后，采购人三个月内付清款项。

第四部分　合同格式

甲方(采购人)：                                  签定地点：

乙方（中标供应商）：                            签定日期：      年   月   日

# 根据甲方于     年   月   日进行的        项目竞争性谈判采购结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 品名、数量、型号及价格见下表：

| 品名 | 规格型号 | 生产企业 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额：（大写）：人民币 （¥： ） |

二、质量要求：乙方提供的设备必须是全新的合格产品。保修期内非因甲方的人为原因发生的质量问题，由乙方负责包退，并承担维修、退换的实际费用，乙方不能修理和不能调换的，按不能交货处理。

三、交货方式和地点：乙方负责送货到甲方指定地点，并免费按甲方要求进行货物安装调试培训服务，经甲方验收合格并交付使用及售后服务等有可能发生的费用，包括包装、运输、安装服务、税收售后服务等费用均包含在合同价中，由乙方承担。

四、交货期：双方签订合同后30个日历日内验收合格、调试完毕并交付使用。

五、付款方式：在合同签定生效后，成交供应商将货物送达采购人指定地点，安装调试完毕并验收合格后，采购人三个月内付清款项。

六、售后服务：

1.仪器性能问题，三个月之内包换，整机免费保修一年，终身维护。在免费保修期内设备运行发生故障时，供应商在接到招标人故障通知后响应时间小于12小时，24小时间内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修服务。

2.仪器安装后厂家负责培训指导操作，直至能熟悉仪器性能。

3.设备维修过程中，若故障一时无法修复，一周内提供备用机供临床使用。

4.免费提供系统升级软件，终身有效。

5.免费提供操作培训和维修培训。

七、验收、安装及培训：

1.乙方到货时应提前24小时通知甲方；

2.验收程序：

验收标准：生产厂家的产品说明书、合格证书及技术资料（由乙方提供）等；国家标准及规范；如双方对产品的质量认定有异议时，以泉州市质量技术监督局对该产品的书面鉴定意见为处理争议的依据。

a.出厂检验:中标供应商在货物出厂前,应按产品技术标准规定的检验项目和试验方法进行全面检验,卖方应随同货物提供出厂检验报告、产品质量合格证。

b.货物运达甲方安装现场后，由甲方会同有关部门进行基本质量和数量的验收（但不作为最终合格的保证），应达到合同规定的要求。

c.本次采购货物的安装调试，检验结果应符合制造厂产品标准、国家有关标准和谈判方案规定的技术要求。

d.本次采购的设备安装调试结束后，由中标供应商会同采购单位按双方规定的标准及合同要求进行联合验收。

3.安装和调试

乙方负责采购设备的生产、安装、调试直至交付甲方使用。

4.培训

乙方应结合设备的调试过程，产品生产制造商委派自己专业工程师有计划地对甲方指派的技术员、维护人员进行设备的基本知识、使用、维护及保养技术的现场培训，直至甲方完全熟练掌握设备的使用方法和基本维护技术，以保证设备的良好运行。本培训为免费培训。

八、违约责任：

1.合同生效后若有一方自行解除合同，应承担由此给对方造成的损失并向对方支付合同总价20%的违约金。给对方造成损失的赔偿金及违约金从自行解除合同之日计算十日內付清。

2.乙方如有下列行为之一视为违约，甲方有权终止合同，乙方赔偿甲方的一切损失。

2.1 所提供的货物、配件与采购文件的承诺不相符；

2.2 不能按期交货或交付使用的，并造成合同工期延误，若甲方不终止合同，每延误一日，乙方应按合同总金额的1‰支付给甲方；

2.3 乙方违反承诺的品牌、生产厂家、报价、质量和采购文件规定的质量、技术与性能、售后服务的内容行为；

2.4未经甲方同意将项目转包他人；

2.5乙方违反双方签署合同书的其他主要条款；

3.对于不可抗拒的原因等客观因素造成不能履行合同的，双方根据客观情况协商处理；

4.乙方在货物运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的事故，造成设备或配件的损坏概由乙方负责。

九、不可抗力：

1、因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据，基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，根据情况可部分或全部免于承当违约责任。

2、本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其它任何无法预见、避免或者控制的事件。

十、本合同未尽事宜，由买卖双方按照招标文件充分协商执行，协商不能解决时，则发生争议产生的诉讼，由合同签定所在地人民法院管辖。

十一、本合同自签定之日起生效，有效期一年。本合同壹式叁份，甲方执两份，乙方执一份。

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：                            开户银行：

账    号：                            账    号：

账    号：                            账    号：

第五部分 谈判响应文件格式

## 封面格式：

## 泉 州 市 第 三 医 院

## 竞争性谈判响应文件

谈判项目：医疗设备竞争性谈判采购

谈判供应商名称 ：

日      期 ：

## 一、谈判承诺函

## 致：泉州市第三医院

根据贵方为             项目的谈判邀请，本签字代表（全名、职务）          获得正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称）                  提交本次谈判文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）详见投标报价表。

2.谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部谈判文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.谈判供应商保证遵守谈判文件的全部规定，谈判供应商所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。谈判供应商所提供的资质材料在谈判响应文件中是不可拆卸的。如发现所提供材料不全，责任由本公司自负。

4.谈判供应商将按谈判文件的规定履行合同责任和义务。

5.与本谈判有关的一切正式往来通讯请寄：

地 址：

电 话：               传 真：

谈判供应商代表（签字）：                      联系电话：

谈判供应商（盖公章）：

日  期：       年     月     日

## 二、谈判报价表

项目名称：医疗设备竞争性谈判采购

货币单位：元人民币

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 生产企业 | 谈判单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 谈判总价 | (大写) （小写）￥： |
| 备注 |  |

谈判供应商（盖公章）：

谈判供应商代表（签字）：

日   期：       年       月       日

三、技术和商务偏离表

谈判项目：医疗设备竞争性谈判采购

谈判供应商名称：（全称并加盖公章）

技术要求偏离表

| 货物名称 | 谈判文件要求 | 谈判实际响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

商务条款偏离表

| 货物名称 | 谈判文件要求 | 谈判实际响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

★注意：谈判供应商应根据谈判文件第二部分中“谈判内容及要求”，在本表中把谈判文件要求与谈判实际响应内容逐项详细对应列出，谈判实际响应必须至少包含以下内容：货物品牌、型号、技术规格及其详细说明，对于谈判文件要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，谈判供应商在实际响应必须明确具体数值或配置，并在“偏离说明”项目填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

谈判供应商代表签字：

日     期：     年     月     日

四、法定代表人授权书

泉州市第三医院：

（谈判供应商全称）        法定代表人               授权（谈判供应商代表姓名） 为谈判供应商代表，代表本公司参加贵院组织的                项目谈判活动，全权代表本公司处理谈判过程的一切事宜，包括但不限于：谈判、参与开标、谈判、签约等。谈判供应商代表在谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。谈判供应商代表无转委权。特此授权。

授权有效期：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

法定代表人：           身份证号：                        联系电话：

谈判供应商代表：             身份证号：                  联系电话：

授权方

谈判供应商（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日   期：        年     月     日

接受授权方

谈判供应商代表（签字）：

日   期：        年      月      日

附：法定代表人和被授权人合格有效的身份证正、背面复印件。

五、售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据采购需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日